Приложение № 5

к договору управления  № _____

от «____» _________ 2017г.

Перечень работ

по устранению неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) ремонта отдельных частей многоквартирного дома и его оборудования

и предельные сроки устранения неисправностей

| Вид неисправности | Срок устранения недостатков |
| --- | --- |
| 1. Неисправности кровли |
| 1.1. Протечки и повреждения в отдельных местах кровли | 1 сутки |
| 1.2. Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., и их крепления) | 5 суток |
| 2. Неисправности стен |
| 2.1. Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| 3. Неисправности оконных и дверных заполнений в местах общего пользования |
| 3.1. Повреждения и отсутствие полотен, навесов, доводчиков (пружин), ручек, притворов входных дверей в подъездах, стекол, оконных рам, форточек: • в зимнее время • в летнее время | 1 сутки 3 суток |
| 3.2. Дверные заполнения (входные двери в подъездах) | 1 сутки |
| 4. Неисправности внутренней и наружной отделки зданий и мест общего пользования |
| 4.1. Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению | 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |
| 4.2. Нарушение связи наружной облицовки и лепных изделий, установленных на фасадах со стенами | Немедленное принятие мер безопасности |
| 4.3. Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах | 3 соток |
| 5. Неисправности санитарно-технических систем и оборудования |
| 5.1. Течи в кранах водопроводных и сливных бачков | 1 сутки |
| 5.2.Неисправности трубопроводов и их сопряжении (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, отопления, газооборудования) аварийного порядка | Немедленно |
| 5.3. Неисправности, связанные с прекращением отопления жилых помещений в отопительный период | При снижении температуры в жилых помещениях | Предельный срок устранения |
|  | до +12 оС | 16 часов |
|  | до + 10 оС | 8 часов |
|  | до + 8 оС | 4 часа |
| 5.4.Неисправности связанные с давлением во внутридомовой системе отопления: | с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами - не более 1 МПа (10 кгс/кв. см); с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем отклонение давления во внутридомовой системе отопления от установленных значений не допускается |
| 5.5. Неисправности, связанные с прекращением водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях | 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно |
| 5.6. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора | от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см) - отклонение давления не допускается |
| 5.7. Обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора 60 градусов | в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5 °C; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не более чем на 3 °C |
| 5.8. Давление в системе горячего водоснабжения в точке водоразбора | Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см) отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается |
| 6. Неисправности систем электроснабжения и электрооборудования |
| 6.1. Неисправности вводно-распределительного устройства, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 часа |
| 6.2. Постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства РФ о техническом регулировании | отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока не допускается |
| 6.3.Повреждение одного из кабелей, питающих МКД. Отключение системы питания домов или силового оборудования | При наличии переключателей кабелей на вводе в дом в течение времени, необходимого для прибытия персонала,обслуживающего дом, но не более 2 ч |
| 6.4. Неисправности автоматов зашиты стояков и питающих линий | 3 часа |
| 6.5. Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) | Немедленно |
| 6.6. Неисправности автоматики и противопожарной зашиты и сигнализации (для общежития) | Немедленно |
| 6.7. Неисправности в электроплите, с отключением всей электроплиты (для общежития) | 3 ч. |
| 6.8. Неисправности в электроплите, с выходом из строя одной комфорки и жарочного шкафа ( для общежития) | 3 суток |
| 6.9. Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 7 суток |
| 6.10.Неисправности, связанные с прекращением электроснабжения жилых помещений | 2 часа - при наличии резервного источника питания, 24 часа – при наличии одного источника питания |